## Slide 1: EEPROM – Electrically Erasable Programable Read – Only Memory
Bộ nhớ chỉ đọc (ROM), chỉ có thể xóa được bằng điện.
Có thể chứa dữ liệu ngay cả khi tắt nguồn

## Slide 2: EEPROM?
Bộ điều khiển có thể đọc, sửa đổi/ghi vào bộ nhớ trong thời gian runtime của hệ thống.
Sử dụng để lưu trữ các tham số quan trọng:
  Giá trị cảm biến
  Password, …
Không sợ bị mất dữ liệu ngay cả khi mất điện.

## Slide 3: EEPROM IN AVR – ATMEGA32
1024 Bytes EEPROM
Độ bền: 100.000 chu kỳ ghi/xóa
  Vì vậy không nên để việc ghi/xóa eeprom vào vòng lặp liên tục
  Không giới hạn cho hoạt động đọc

## Slide 4: REGISTERS
Thanh ghi 16 – bit EEAR (EEPROM Address Register)
Dùng 9bit thấp dùng để định địa chỉ cho vị trí bộ nhớ trong EEPROM

## Slide 5: REGISTERS
Thanh ghi EEDR (EEPROM Data Register)
Chứa dữ liệu được đọc/ghi tại vị trí được định địa chỉ bởi EEAR

## Slide 6: REGISTERS
Thanh ghi EECR (EEPROM Control Register)
EERIE: EEPROM Ready Interrupt Enable
Tạo ra 1 ngắt khi bit EEWE = 0
EEMWE: EEPROM Master Write Enable
Cho phép việc ghi (=1), Đặt EEWE trong 4 chu kỳ để ghi dữ liệu vào EEPROM

## Slide 7: REGISTERS
Thanh ghi EECR (EEPROM Control Register)
EEWE: EEPROM Write Enable
1 = Write enable 0 = Write disable
EERE: EEPROM Read Enable
1 = Read enable 0 = Read disable

## Slide 8: Write EEPROM
1 . Đợi EEWE = 0.
2. Đợi SPMEN (Store Program Memory Enable) trong thanh ghi SPMCR = 0.
3. Ghi địa chỉ EEPROM vào EEAR.
4. Ghi dữ liệu EEPROM vào EEDR.
5. Ghi EEMWE = 1, EEWE = 0.
6. Sau 4 chu kỳ clock, ghi EEWE = 1.

## Slide 9: Read EEPROM
1. Đợi EEWE = 0.
2. Ghi địa chỉ EEPROM vào EEAR.
3. Ghi EERE = 1, cho phép đọc.
4. Đọc giá trị thanh ghi EEDR.

## Slide 10: EEPROM Function in AVR GCC
AVR GCC cung cấp các hàm thao tác với eeprom thay vì sử dụng các thanh ghi.
Atmelstudio Compiler cung cấp thư viện avr/eeprom.h với các hàm đọc/xóa/ghi/cập nhật eeprom.

## Slide 11: Một số hàm đọc EEPROM
uint8_t eeprom_read_byte (const uint8_t *__p);
uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t *__p);
uint32_t eeprom_read_dword (const uint32_t *__p);
float eeprom_read_float (const float *__p);
void eeprom_read_block (void *__dst, const void *__src, size_t __n);

## Slide 12: Một số hàm ghi vào EEPROM
void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
void eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
void eeprom_write_dword (uint32_t *__p, uint32_t __value);
void eeprom_write_float (float *__p, float __value);
void eeprom_write_block (const void *__src, void *__dst, size_t __n);

## Slide 13: Một số hàm cập nhật EEPROM
void eeprom_update_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
void eeprom_update_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
void eeprom_update_dword (uint32_t *__p, uint32_t __value);
void eeprom_update_float (float *__p, float __value);
void eeprom_update_block (const void *__src, void *__dst, size_t __n);
So sánh dữ liệu ghi vào và dữ liệu có sẵn để giảm số chu kỳ ghi vào EEPROM
Tăng tuổi thọ EEPROM